## Slide 1
La bobine Haute Tension d’allumage
BUT :
- Déterminer la courbe de l’intensité primaire,
- Démontrer l’importance du temps de remplissage.
YLH
ALLUMAGE

## Slide 2
ALLUMAGE
t (s)
0
PAGE | CONTENU
SOMMAIRE

## Slide 3
La bobine Haute Tension
Commande (-)
Alimentation (+)
Noyau de fer doux
Enroulement primaire
Enroulement secondaire
Sortie H.T.
Sortie H.T.
Les éléments du circuit primaire

## Slide 4
Etude du courant primaire
Image du courant traversant l’enroulement primaire en fonction du temps
Ip
t1
t2
t3
Ip maxi
0
Remplissage
Saturation
Dissipation de l’énergie.
Fermeture du circuit
Ouverture du circuit
constant

## Slide 5
Etude du courant primaire
Image du courant traversant l’enroulement primaire en fonction du temps
Ip
t1
t2
t3
Ip maxi
temps
0
Ip maxi : __________________________________
t1 :_______________________________________
t2 :_______________________________________
t3 : ______________________________________
______________________________________
Remplissage
Saturation
Dissipation de l’énergie.
Fermeture du circuit
Ouverture du circuit
Intensité maxi dans l’enroulement primaire (I=U/Rp).
Temps de REMPLISSAGE bobine.
Temps de saturation de la bobine (elle chauffe).
Dissipation de l’énergie magnétique,
(le bobinage secondaire subit une variation de champ magnétique).
Si le laps de temps entre l’ouverture et la fermeture est inférieur au temps de remplissage bobine, celle-ci n’aura pas le temps de se remplir complètement :
 le courant Ip Maxi ne sera pas atteint
 l’énergie accumulée sera faible
 l’étincelle au secondaire sera moins importante, voir inexistante.
constant

## Slide 6
A retenir:
Ip
Ip maxi
temps
0
Remplissage
Saturation
Dissipation de l’énergie.
Fermeture du circuit
Ouverture du circuit
Si le temps de fermeture du circuit primaire est trop court :
Si le temps de fermeture primaire est trop long :
On risque de ne pas avoir assez d’énergie pour créer
On risque de faire trop chauffer la bobine et de la détruire.
Les systèmes électronique gèrent ce temps, quelques soient
les fréquences de rotation moteur.
Il faut un certain temps pour atteindre l’Intensité primaire maxi
Ip maxi :
dans une bobine.
une étincelle.

## Slide 7
THE END
YLH