## Slide 1: E32 / U32 COMMUNICATION TECHNIQUE
DIAGNOSTIC D’UN SYSTEME MECANIQUE
Raymond HEGE
Marc DERAMAUDT

## Slide 2: Problématique
« Ma C3 tire à droite au freinage »

## Slide 3: Ordre de réparation

## Slide 4: Vérification du « ressenti client »
Bilan des Essais (véhicule, systèmes…)
Véhicule dévie vers la droite au freinage

## Slide 5: Pré-Diagnostic
Bilan des contrôles sensoriels
Ni bruit, ni claquement
Feux de détresse actifs lors de fortes décélérations
Témoins lumineux ABS et DAEV éteints
Pneus neufs et conformes
Niveau de liquide de frein proche du minimal

## Slide 6: Pré-Diagnostic
Bilan des contrôles instrumentés
Aucun défaut significatif mémorisé

## Slide 7: Recueil des informations techniques
Sur le véhicule
Pseudo Mc Pherson
Berceau
Essieu AR à bras tirés
Freins AV à disques
Freins AR à tambours
Boite de vitesse manuelle
Direction assistée électrique variable

## Slide 8: Recueil des informations techniques
Dans la documentation
Dysfonctionnement non référencé par le constructeur
Entretien suivi
Aide au freinage d’urgence AFU

## Slide 9: HYPOTHESES
Elément mis en cause | Justification du symptôme | Moyens de contrôle | Conditions de contrôle | Grandeur attendue
Liaisons « châssis » | jeu dans les articulations ou rotules | Levier, mains « nues ». | Roues levées, roues posées. | Jeu fonctionnel
Amortisseurs | Dissymétrie de suspension, efficacité anormale | Banc de suspension | Ordre de marche | Dyss. ≤ 30% 0%<<Eff.<<100%
Freins | Déséquilibre | Banc de freinage | Ordre de marche | Déséq. < 30% Forces de freinage résiduelles faibles
Transmission | Différentiel endommagé | Banc de freinage | En prise, sans freiner | Forces de freinage résiduelles faibles
TABLEAU DES HYPOTHESES

## Slide 10: HYPOTHESES
VERIFICATION DES HYPOTHESES
Jeux fonctionnels (rotules, articulations de bras, butées d’amortisseurs) AV + AR
Absence de résistance à la rotation des roues
Absence de point dur dans la direction

## Slide 11: HYPOTHESES
Constatation lors des contrôles sur pont:
Plaquette intérieure gauche plus usée que la droite

## Slide 13: HYPOTHESES
VERIFICATION DES HYPOTHESES

## Slide 14: HYPOTHESES
VERIFICATION DES HYPOTHESES
Efficacité de suspension correcte
Dissymétrie de suspension normale
Efficacité de freinage correcte
Déséquilibre de freinage important à l’AV

## Slide 15: JUSTIFICATION

## Slide 16: FONCTIONNEMENT

## Slide 17: FONCTIONNEMENT

## Slide 18: FONCTIONNEMENT
F = p x s
µ ?

## Slide 19: CONTROLES
Après dépose des plaquettes:
La plaquette extérieure est moins usée
La liaison glissière de l’étrier est défaillante, colonnettes grippées.

## Slide 20: PLAN D’ENSEMBLE

## Slide 21: VUE ECLATEE

## Slide 22: REPRESENTATION 3D

## Slide 23: REPRESENTATION 3D

## Slide 24: JUSTIFICATION

## Slide 25: PROPOSITION DE SOLUTION CORRECTIVE

## Slide 26: PROPOSITION COMPLEMENTAIRE
Surveillance ou échange des plaquettes
Contrôle étrier droit

## Slide 27
MERCI
Raymond HEGE
Marc DERAMAUDT